Drop Flag - Wing Flag - Square Flag Schnittschablonen – Erläuterung

Für jeden Typ – Drop Flag, Wing Flag, Square Flag in je 3 Größen – gibt es drei Schablonen als AI-Format oder als PDF in 1 : 1. Das PDF ist in Illustrator editierbar.

In den Dateien finden sich drei Ebenen:

- Druck: zur Erstellung der Druckdatei mit umlaufender Zugabe von 20 mm

- CutContour zur Erstellung des Schneidepfades

- Anmerkungen

Die einzelnen Ebenen können einzeln aus- und eingeblendet werden.

Bei den Fahnen Drop Flag und Wing Flag muss die Druckdatei deckungsgleich zum einen in die Gesamtfläche eingesetzt werden und dann noch einmal in den bedruckten Streifen für die Mastaufnahme. Dieser kann dann anschließend zusammen mit der dazugehörigen CutContour so verschoben und verdreht werden, dass er möglichst platzsparend platziert ist.

Ca.-Maße bei optimaler Platzierung:

Drop Flag M:	1180 x 2225 mm
Drop Flag L:	1485 x 3025 mm
Drop Flag XL:	1930 x 3780 mm

Square Flag S:	   774 x 2155 mm
Square Flag M:	   905 x 3065 mm
Square Flag L:	 1010 x 4070 mm

Wing Flag S:	  870 x 2030 mm
Wing Flag M:	1020 x 2720 mm
Wing Flag XL:	1070 x 3800 mm